## Slide 1
Cover Page Header
Cover Page Header
阿菲金安装验收标准
14. 奶量计安装
@阿菲金技术部

## Slide 2: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
电路连接方式
奶厅总配电柜 MPC独立断路保护器稳压器变压器MPC
14.1 MPC系统，独立断路保护+前端稳压
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 3: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
奶量计支架必须调至水平（支架平面平行于地面）。
计量器安装后垂直于地面。
如计量器不垂直，将影响计量精度。
14.2 奶量计安装垂直
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 4: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图：
计量器出口距离奶管入口水平位置200-300mm，建议200mm。
计量器出口距离奶管入口垂直位置200-300mm，建议200mm。
14.3 奶量计与奶管间距符合要求
奶管
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 5: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图：
14.4 奶量计电磁阀过滤空气管接头为螺纹接头
14.5 奶量计电磁阀真空管接头为螺纹接头
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 6: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图：
14.6 奶量计出口L型弯管有正向坡度
14.7 奶量计排奶L型弯管采用阿菲金原装配件
2-5%坡度
必须从阿菲金采购
PN：4098086
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 7: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图：
14.8 真空关闭阀采用阿菲金原装配件
必须从阿菲金采购
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 8: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
参见MPC2018培训文件B06
14.9 初次安装奶量计进行矫正（方法见说明书）
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 9: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
参见MPC2018培训文件B07
14.10 奶杯组进气量测量， 测量结果写入备注项
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 10: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图
14.11 奶量计电磁阀真空管长度合适 （<50cm)
14.12 奶量计电磁阀过滤空气管长度<50cm
奶量计电磁阀真空管长度<50cm
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 11: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图：
14.13 奶量计入口牛奶截止阀空气压力（3.5Bar）
奶量计入口牛奶截止阀
空气压力（3.5Bar）
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 12: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图：采用19mm大口径出口集乳器，配备19mm关闭阀
14.14 奶量计进出口为19mm, (该项为加分项）
19mm大口径集乳器
19mm关闭阀
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 13: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图：
14.15 坑道两侧，奶量计采用镜像的上盖
计量器上盖（右侧）
PN：4098037
计量器上盖（左侧）
PN：4098091
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 14: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图：
14.16 计量器安装支架尺寸符合阿菲金尺寸标准
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 15: 阿菲金安装验收标准——14. 奶量计安装
标准
如图：
14.17 真空关闭阀安装支架尺寸符合标准
(与计量器上盖装配合适：关闭阀与上盖入口同心，距离不超过5mm）
计量器上盖入口
与关闭阀出口同心
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 16
阿菲金微信公众号
Thanks!