## Slide 1: 阿菲金5.2版故障处理
Li Peifang 李培芳

## Slide 2: 故障处理
Aficontrol
备份
站台服务
Afimilk host manager(AHM)
同步
硬件与其他
包含

## Slide 3: 故障处理
AfiControl 无法开启: 故障信息.
检查 计算机获取的服务器是否正确，all in one为localhost，控制机为服务器的名称
软件-aficontrol

## Slide 4: 故障处理
AfiControl 无法开启: 故障信息.
检查 计算机管理》服务》Distributed Transaction Coordinator服务是否启动
选中该服务，右键，启动.
软件-aficontrol

## Slide 5: 故障处理
AfiControl 无法开启: 故障信息.
检查 Afimilk RT server 服务是否启动
选中该服务，右键，启动.
软件-aficontrol

## Slide 6: 故障处理
AfiControl 无法开启: 故障信息.
如果Afimilk RT server 服务已经开启，但是AfiControl依然无法开启
检查是否安装有Skype在该电脑上，如果有，请执行下一页操作
检查Afimilk station DB 是否为可疑
软件

## Slide 7: 故障处理
AfiControl 无法开启是因为与Skype使用的共享端口冲突 :
解决方案: 在Skype中的高级选项中选中：使用端口443/80这个端口
软件
Notes: לבדוק אם נפתר

## Slide 8: 故障处理
AfiControl 无法开启: 故障信息.
检查 数据库文件是否为SUSPECT可疑状态
软件-aficontrol

## Slide 9: 故障处理
Host manager & AfiControl 在控制机或者客户端上连接失败
检查与服务器之间的局域网连接状态:
该电脑必须与服务器在同一局域网络.
计算机之间互相Ping，查看相应状态.
日期与时间必须与服务器一致.
时间差最大不得超过5分钟.
软件- Host manager & AfiControl
Notes: צילומי מסך

## Slide 10: 故障处理
在aficontrol系统概览中可见站台位连接图标，在Host manager 中站台图标有红色标记
软件-aficontrol

## Slide 11: 故障处理
在aficontrol中不能备份
备份时显示：正在运行，停止在17%
解决方案1
重启Afimilk RTM Host Manager等4项服务
重启电脑
软件-aficontrol无法备份

## Slide 12: 故障处理
在aficontrol中不能备份
备份时显示：一般错误，停止在17%
解决方案2
重启Afimilk RTM Host Manager服务
检查Farm Host Manager在进程中是否允许，若未允许，手动启动
软件-aficontrol无法备份

## Slide 13: 故障处理
在aficontrol中不能备份
备份时显示：一般错误，停止在17%
解决方案3
检查SQL中某个数据库文件SUSPECT
检查Farm Host Manager在进程中是否允许，若未允许，手动启动
检查是否为ZIP压缩程序故障
软件-aficontrol无法备份

## Slide 14: 故障处理
检查是否有其中一个站台服务Afimilk real time clients services 未启动.
右键，启动该服务
站台服务

## Slide 15: 故障处理
奶厅内所有位置都不识别
检查奶厅站台是否在维护模式
手动更改为自动模式.
软件

## Slide 16: 故障处理
不识别牛只(在MPC面板上不显示牛号)
重启奶厅站台
重启奶厅实时处理服务
如果问题依然存在:
软件

## Slide 17: 故障处理
在Afimilk Host manager重新安装所有站台. 该操作将在数据库列表重新创建所有站台.
软件

## Slide 18: 故障处理
牛只代码不显示在面板，但是显示在afifarm代码列表中
或者新佩戴的计步器在afifarm中已经匹配，但MPC不显示牛号
分群代码已设置，但无法分群（MPC面板上设置会分群）
原因
Synch (Broker) 数据库同步功能停止
解决方案1
使用Hotfix 0207 - [MS30 and above] FrameWork Sync - Cows are not attached to tags on RTG.exe
实时处理监控-挤奶台

## Slide 19: 故障处理
牛只代码不显示在面板，但是显示在afifarm代码列表中
或者新佩戴的计步器在afifarm中已经匹配，但MPC不显示牛号
分群代码已设置，但无法分群（MPC面板上设置会分群）
原因
Synch (Broker) 数据库同步功能停止
解决方案2
在aficontrol中添加一个客户端，提交执行，afifarm启动后，在检查是否同步，若未同步，再删去添加的虚拟的客户端，提交执行在检查。
实时处理监控-挤奶台

## Slide 20: 故障处理
牛只代码不显示在面板，但是显示在afifarm代码列表中
或者新佩戴的计步器在afifarm中已经匹配，但MPC不显示牛号
分群代码已设置，但无法分群（MPC面板上设置会分群）
原因
Synch (Broker) 数据库同步功能停止
解决方案3 （前两个方案都无效）
运行windows补丁
实时处理监控-挤奶台

## Slide 21: 故障处理
在10天内没有牛奶数据，但是在MPC显示牛号.
验证奶牛数据是否与牛号匹配:
在挤奶记录报告中添加“牛号” 标题
10 曲线数据不显示.

## Slide 22: 故障处理
无法分群-软件
分群代码无法分群或者不明原因分群 ( 该牛不具备分群代码)
检查定义处理设置是否正确
检查是否为同步Synch (Broker) 功能失效
实时监控—分群&称重

## Slide 23: 故障处理
无法分群&称重—硬件方面
检查光电开关& 与识别器工作的状态
在站台检查光电开关工作是否正常.
实时监控

## Slide 24: 故障处理
无法分群&称重—硬件方面
在AfiControl检查分群门是否正常
改变分群站台模式为维护模式.
检查分群门是否有分群动作.
实时监控

## Slide 25: 故障处理
分群&称重
如果在记录报告中出现很多” 延时识别”
检查识别器与光电开关的距离:
实时监控

## Slide 26: 故障处理
On site Monitoring
计步器在后腿
2 Meters

## Slide 27: 故障处理
站台监控
计步器在前腿
75 cm

## Slide 28: 故障处理
AfiControl 活动量记录报告中, 每一列数据异常翻倍.
Reader的固件版本需要升级.
执行以下步骤:
安装reader 升级工具，并对每一个reader进行手动升级.
AfiAct II Reader 升级

## Slide 29: 故障处理
双击“upgrader” 图标
添加 reader’s IP
单击: 安装
观察是否升级成功
AfiAct II Reader 升级

## Slide 30: 故障处理
客户未收取到短信或邮件的发情牛及产犊预警提醒
无英特网
重启farm server 服务或者重启afifarm进程
手机版软件

## Slide 31: 故障处理
设备通讯故障
检查设备连接可能出现故障.
替换设备
如果替换后依然没有通讯.
检查设备固件版本. 更换设备后，设备的固件版本不会自动升级. 所有设备在第一次连接时都需要手动升级固件版本.
硬件

## Slide 32: 故障处理
奶厅不识别: 设备图标具有红色感叹号
检查 AfiCom USB4 电源灯是否亮起
断开 AfiCom USB4 与电脑的连接并再次连接.
重启计算机.
更换AfiCom USB4 .
实时监控

## Slide 33: 故障处理
AfiCom USB4
电源灯应常亮.
当设备未关机的情况下，设备端口的灯应常亮。
硬件

## Slide 34: 故障处理
LED 灯熄灭或者闪烁，代表设备连接不正常.
断开并重新连接
换一个新的端口(如果有多余的端口)(需要重新配置端口)
更换通讯线路.
更换 AfiCom USB4 .
AficomUSB4

## Slide 35: 故障处理
Afifarm长时间处于白屏状态.，服务器端。
解决方案：
检查是否有SUSPECT数据库文件
检查是否有多个计划任务（注册表中）
检查FarmDB文件是否失控.
检查Afimilk host manager是否启动
计算机是否改名.（控制面板》计算机管理）
Afifarm 无法启动

## Slide 36: 故障处理
Afifarm长时间处于白屏状态.，控制机或客户端。
解决方案：
检查Afimilk host manager是否启动；
检查是否有多个计划任务（注册表中）；
检查与服务器局域网络.；
检查与服务器之间的共享；
计算机是否改名.（控制面板》计算机管理）；
Afifarm 无法启动

## Slide 37: 故障处理
解决方案：
Hotfix 0206 - Fix Number of Licenses has been Exhausted error message
授权耗尽

## Slide 38: 故障处理
解决方案：
Hotfix 0216 - Fixing Damaged Afifarm Upgrade process
文件夹选项丢失

## Slide 39
感谢聆听！
Li Peifang 李培芳