## Slide 1
Cover Page Header
Cover Page Header
阿菲金安装验收标准
11. 清洗管路安装
@阿菲金技术部

## Slide 2: 阿菲金安装验收标准——11. 清洗管路安装
标准
每侧单51mm（2”）不锈钢管直接从水箱引水。
11.1 清洗管路布局 2x3-2x8双侧
1-2%坡度
手动球阀排污
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 3: 阿菲金安装验收标准——11. 清洗管路安装
标准
每侧51mm（2”）不锈钢主水管直接从水箱引水，中央分水后供给各个挤奶点。
11.1 清洗管路布局 2x10-2x16双侧
1-2%坡度
手动球阀排污
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 4: 阿菲金安装验收标准——11. 清洗管路安装
标准
每侧两根51mm（2”）不锈钢水管直接从水箱引水，每根水管供给每侧1/2挤奶点。
11.1 清洗管路布局 2x18-2x24单侧
1-2%坡度
手动球阀排污
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 5: 阿菲金安装验收标准——11. 清洗管路安装
标准
每侧两根51mm（2”）不锈钢主水管直接从水箱引水。
每根主水管中央分水后供给每侧1/2挤奶点。
11.1 清洗管路布局 2x25-2x32单侧
1-2%坡度
手动球阀排污
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 6: 阿菲金安装验收标准——11. 清洗管路安装
标准
单独咨询阿菲金技术支持。
11.1 清洗管路布局 2x32以上
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 7: 阿菲金安装验收标准——11. 清洗管路安装
标准
如题
11.2 清洗管路管径 （50mm）
11.3 清洗管路材质（SS304）
11.4 清洗管路壁厚（大于1mm）
11.5 管路入口夹与开孔口径一致
11.6 管路入口夹外直径（16mm）
11.7 管路入口夹无毛刺
11.8 管路入口夹内外倒角
Notes: General content slide:
1 header (fonts: small caps)
Text –
Level 1 bullet – blue
Level 2 bullet – grey, do not decrease font in level 2 bullet

## Slide 8
阿菲金微信公众号
Thanks!